Газообразный СПГ (сжатый природный газ)/СНГ (сжиженный нефтяной газ)

Форсунка с радиальной подачей топлива

IN03 MY09

Спецификация

Форсунка BRC IN03 MY09

1. Общая характеристика

| Позиция | Подробности | Справка |
| --- | --- | --- |
| Подача топлива | Нижняя подача |  |
| Окружающая среда | Снаружи | Грязная вода, пыль, нефтяная пыль |  |
|  | Внутри | СПГ | Метан, компрессорное масло, азот, частицы <10 мкм |  |
|  |  | СНГ | Бутан, пропан, пентан, частицы <10 мкм |  |
|  | Разрешенная рабочая температура | СПГ | -40°C до 120°C | R110(реагент) |
|  |  | СНГ | -20°C до120°C | E67-01 |
|  | Температура гарантированной работы | СПГ | -15°C до 120°C | M.T.M(наполнитель) |
|  |  | СНГ | -15°C до 120°C | M.T.M(наполнитель) |
|  | Температура хранения | -40°C до 120°C |  |
|  | Вибрация | 30г от 40 до 400Гц |  |
| Рабочее давление | 300 кПа | M.T.M(наполнитель) |
| Нормативное рабочее давление | СПГ | 200 кПа выше давления во впускном коллекторе | M.T.M(наполнитель) |
|  | СНГ | 150 кПа выше давления во впускном коллекторе | M.T.M(наполнитель) |
| Классификация по давлению | 450 кПа (Класс 2) | E67-01 R110(реагент) |
| Электрическая часть | Диапазон рабочего напряжения | От 6V до 16V |  |
|  | Тип управления | Удержание пиковых значений |  |
|  | Сопротивление катушки индуктивности | 1,66± 0,1 Ом при 20°C |  |
|  | Индуктивность форсунки | 1.77 ± 0.1 мГн |  |
|  | Гнездо | AMP 284556 |  |
| Утечки | Плотность воздуха внутри | < 0,20 см3/мин | M.T.M(наполнитель) |
|  | Плотность воздуха снаружи | < 0,20 см3/мин |  |
| Масса | ~ 70г |  |
| Разрешения на эксплуатацию/ Свидетельства | 67R – 010223 110R –000041 ISO15500 |  |

2.  Характеристики потока

Характеристики потока определены при управлении форсункой с удержанием пиковых значений потока.

Ведущая волна полностью определена параметрами:

• Период (T): величина, обратная частоте впрыска; это время, пройденное между началом одной инъекции и началом следующей инъекции, выраженное в мс.

• Ширина импульса (ton): приращение времени, необходимое форсунке для доставки топлива на выполнение одной инъекции (мс)

• Время ускорения: время, в течение которого форсунка управляется при максимальном напряжении аккумулятора. Стандартное значение 2.8мс при 13V

• Напряжение захвата (мВ): среднее значение напряжения в течение фазы захвата. Стандартное значение 3500мВ (Напряжение ШИМ при 10кГц)

Далее - время открытия (trap) это мера времени, необходимого для достижения арматурой форсунки полностью открытой позиции после запуска блока импульсов задающей схемы (мс).

4. Размеры

5. Схема сборки с  направляющей-распределителя для топлива BRC

Типичная 4-цилиндровая установка с датчиком температуры давления на направляющей BRC