# Описание по подключению и программированию встроенных вариаторов УОЗ в ECU BRC Pug&Drive MY10 Aries/Acrux

Программное обеспечение (далее ПО) ГБО с последовательным впрыском модели Sequent Plug&drive MY10 Aries/Acrux можно сконфигурировать для работы в одном из двух режимов:

- Конфигурация с интегрированным процессором Aries/Acrux, управляющим опережением зажигания.

- Конфигурация без интегрированного процессора Aries/Acrux, управляющего опережением зажигания:

  - Без подключения датчика оборотов двигателя.

  - С подключением датчика оборотов двигателя.

Параметрами, по которым можно определить, работает ли встроенный процессор управления опережением зажигания, являются:

- СИГНАЛ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

- ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЕНВАЛА

Данные параметры настраиваются во вспомогательном меню (Aided Procedure), шаг 2 / 7.

Конфигурация этих параметров определяет режимы работы ПО, описанные выше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Конфигурации ПО должны соответствовать схеме электрических соединений процессора опережения зажигания с датчиком положения коленвала и датчиком оборотов двигателя (серый провод). При неправильном соединении возможны трудности с запуском двигателя на бензине и индикация неисправности двигателя (Check Engine) из-за ошибки положения коленвала (ошибка P0322: отсутствие сигнала датчика оборотов двигателя для его запуска).

# Тип регулирования опережения зажигания: два исполнения

КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

Регулирование опережения зажигания на катушках бывает в двух исполнениях:

Высокого напряжения Низкого напряжения

Разницу между этими исполнениями можно видеть на осциллоскопе:

| Сигнал высокого напряжения |  | Сигнал низкого напряжения |
| --- | --- | --- |

Датчик положения коленвала (ДПКВ):

Бывает двух типов:

a)  индуктивный

Такой датчик имеет два провода (положительный и отрицательный). Осциллограммы сигналов в них приведены ниже:

| Положительный провод |  | Отрицательный провод |
| --- | --- | --- |

В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЦЕССОР ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ МАРКИ BRC ARIES

б)  Датчик Холла

У этого датчика три провода (положительный, отрицательный и сигнальный). Его осциллограмма приведена ниже:

В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЦЕССОР ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ МАРКИ BRC ACRUX

После определения типа сигнала необходимо выбрать правильный код опережения зажигания (см. пошаговую диаграмму ниже).

# ВЫБОР ТИПА ОБОРУДОВАНИЯ

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕТЫРЁХЦИЛИНДРОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ)

В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЦЕССОРОВ ARIES И ACRUX

Примечание: в руководстве по эксплуатации описываются конфигурации ПО, управляющей процессором опережения зажигания, соответствующие схеме электрических соединений с отключенным датчиком положения коленвала (тип 1) и с подключенным датчиком оборотов двигателя (тип 2).

# Конфигурация ПО в системе с интегрированным процессором опережения зажигания Aries/Acrux.

Управление интегрированным процессором управления опережением зажигания осуществляется тремя различными способами:

- Конфигурацией ПО

- Установкой заданной величины оборотов двигателя и настройкой ПО процессора управления опережением зажигания

- Через меню-таблицу дополнительной настройки

## КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПО:

Во время вспомогательной процедуры настройки важно правильно сконфигурировать процессор опережения зажигания в ЭБУ и правильно установить остальные настройки.

В меню Тип оборудования (Type of Equipment) выберите следующие настройки:

СИНАЛ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ (RPM SIGNAL): выберите ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (RPM OR CRANKSHAFT SIGNAL)

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА: (эта настройка меняется в зависимости от типа датчика положения коленвала, установленного на данной модели двигателя)

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ПРОЦЕССОРОМ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ МОДЕЛИ ARIES: выберите значение ИНДУКТИВНЫЙ ДАТЧИК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (INDUCTIVE HIGH VOLTAGE)

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ПРОЦЕССОРОМ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ МОДЕЛИ ACRUX: выберите значение ДАТЧИК ХОЛЛА (HALL)

Электрические соединения:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОЦЕССОРА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРЕЖЕНИЕМ ЗАЖИГАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

(обороты двигателя считываются процессором управления опережением зажигания)

## НАСТРОЙКА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ И ПО ПРОЦЕССОРА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРЕЖЕНИЕМ ЗАЖИГАНИЯ:

В процессе настройки необходимо выбрать тип датчика положения коленвала (шаг 3/7).

При настройке оборотов двигателя и типа сигнала с датчика положения коленвала система распознаёт тип сигнала и отображает список имеющегося для его обработки ПО в выпадающем меню настройки процессора управления опережением зажигания. После автоматического распознавания сигнала необходимо выбрать тип прошивки, как показано на изображении ниже, и сохранить изменения настроек в ЭБУ.

Строчкой из букв «y», набранных красным шрифтом, отмечено выпадающего меню, в котором указаны имеющиеся в ЭБУ версии прошивок процессора управления опережением зажигания.

ЭБУ модели Plug&Drive MY10 не имеют прошивок для процессора управления опережением зажигания. Серийный номер таких ЭБУ – такой, как показан на иллюстрации выше.

Коды сигналов датчика положения коленвала, распознаваемых процессором, приведены ниже:

Индуктивный датчик:

- VR36-1;

- VR36-2;

- VR60-2 (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: для этого типа сигнала необходимо использовать прошивку процессора управления опережением зажигания типа “VR602 xxxxxxxxxBL”. Неправильный выбор прошивки может привести к остановке двигателя, сбоям при его работе или индикации неисправности двигателя (лампа Check Engine) при установке больших углов опережения зажигания.)

Датчик Холла:

- HL18-1

- HL30-2

- HL60-2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Если отсутствует индикация подключения процессора опережения зажигания, то эта настройка сохраняется при дальнейшем конфигурировании ПО. При этом автомобиль будет работать на газе без подключения процессора опережения зажигания.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ:

После сохранения заданной трёхмерной характеристики двигателя в ЭБУ необходимо зайти в меню настроек, далее в меню настроек ездовых характеристик и затем в меню регулирования опережения зажигания, из которого осуществляется управление процессором опережения зажигания (Setting > Driveability > Advance Management).

Шаг 1: выбор опции  регулировки опережения зажигания (Enable Spark Advance).

После выбора этой опции откроется таблица трёхмерной характеристики и управления оборотами двигателя, куда можно занести необходимые значения опережения зажигания. Для упрощения регулировки производитель уже внёс в неё настройки, которые могут использоваться по умолчанию.

Управление параметрами опережения зажигания производится через специальную таблицу. Кликните левой клавишей на желаемую ячейку в таблице, внесите туда необходимое значение, предварительно стерев имеющееся нажатием на клавишу пробела, и нажмите ввод (ENTER). Новое значение будет немедленно учтено при работе двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Мы рекомендуем использовать целочисленные значения от 0 до 15. Значения больше верхнего предела этого диапазона могут привести к остановке двигателя, индикации неисправности двигателя или даже его повреждению.

Текущие рабочие значения опережения зажигания автоматически выделяются красной заливкой соответствующих ячеек. Таким образом, изменение этих параметров автоматически отражается в таблице.

В окошке справа в разделе ВСТРОЕННЫЙ ПРОЦЕССОР ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ (INTERNAL SPARK ADVANCE PROCESSOR) система отображает текущее значение опережения зажигания.

Как показано на иллюстрации выше, текущее значение опережения зажигания (5°) соответствует значениям в выделенных красным ячейках таблицы.

Кроме того, как показано на иллюстрациях ниже, в соответствующих местах таблицы можно менять значения оборотов двигателя и трёхмерной характеристики двигателя.

Порядок регулирования опережения зажигания здесь такой же, как и для предыдущих моделей: кликните на ячейку таблицы, сотрите имеющееся там значение, введите новое и нажмите ввод (ENTER).

## КОНФИГУРИРОВАНИЕ БЕЗ ВСТРОЕННОГО ПРОЦЕССОРА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРЕЖЕНИЕМ ЗАЖИГАНИЯ МАРКИ ARIES/ACRUX

Если использование встроенного процессора управления опережением зажигания марки Aries/Acrux невозможно из-за ошибок в системе управления двигателем или сбоев датчика положения коленвала, необходимо правильно сконфигурировать ПО и привести в соответствие этому условию схему электрических соединений.

### ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ ОБ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ:

ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ (RPM SIGNAL): установите НЕПОСОЕДИНЁН (NOT CONNECTED)

ТИП ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (CRANKSHAFT CONFIGURATION): установите ИНДУКТИВНЫЙ (INDUCTIVE HIGH VOLTAGE)

Электрические соединения:

1. ПРОЦЕССОР УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРЕЖЕНИМ ЗАЖИГАНИЯ: НЕ ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не отключайте полностью датчик положения коленвала – оставьте его подключенным по заводской схеме.

2. ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ: НЕ ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ

2b. При подключенном датчике оборотов двигателя:

ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ (RPM SIGNAL): выберите ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (RPM OR CRANKSHAFT SIGNAL)

ТИП ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (CRANKSHAFT CONFIGURATION): установите ТОЛЬКО СИГНАЛ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ (ONLY RPM)

Электрические соединения:

1. ПРОЦЕССОР УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРЕЖЕНИМ ЗАЖИГАНИЯ: НЕ ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не отключайте полностью датчик положения коленвала – оставьте его подключенным по заводской схеме.

2. ПОДКЛЮЧЕНИ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ (RPM SIGNAL CONNECTION): ПОДСОЕДИНИТЕ СЕРЫЙ ПРОВОД К ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА ИЛИ ТАХОМЕТРУ.

Далее программа попросит установить тип сигнала датчика положения коленвала (шаг 3 / 7).

Продолжайте настройку, не обращая внимания на тип прошивки процессора управления опережением зажигания.